## Slide 1: ESTRAZIONE SOLIDO- LIQUIDO
Prima PARTE
Giovanni Casavecchia

## Slide 2: Cos’è l’estrazione solido-liquido (S-L) o Lisciviazione
L'estrazione solido-liquido, detta anche lisciviazione, è l'operazione mediante la quale un
soluto disperso matrice solida inerte (cioÈ senza alcuna affinitÁ per il soluto) viene
estratto mediante solvente liquido, anch'esso inerte.

## Slide 3
Cosa significa?
Modello fenomenologico dell’estrazione solido-liquido
Quando un solvente viene aggiunto ad un solido
che contiene un soluto avvengo in sequenza questi fenomeni:
diffusione del solvente verso la superficie del solido (strato limite);
2) il solvente penetra nel solido bagnandolo e riempiendo tutte
le microporosità in esso contenute e finendo per costituire al suo interno una fase
continua
3) il soluto disperso nel solido si scioglie nel
solvente creando così, all'interno del solido, una soluzione concentrata in soluto;
4) La differenza di concentrazione del soluto nella soluzione concentrata (interna al solido)
e il solvente all’esterno genera una diffusione del soluto verso l'esterno (gradiente concentrazione);
5) diffusione del soluto attraverso lo strato limite nella massa della solvente iniziale.

## Slide 4: Quando termina il processo?
La diffusione si arresta quando la concentrazione del soluto è
la stessa nella soluzione che imbibisce (bagna) il solido e in quella
che bagna esternamente il solido.
Il fenomeno si arresta quando non c’è più un gradiente di concentrazione, cioè quando
la differenza di concentrazione tra l’interno (matrice solida + solvente + soluto)
e lo strato esterno è zero!

## Slide 5
Dopo aver raggiunto tale condizione di equilibrio
si procede alla separazione meccanica della soluzione dai solidi inerti (matrice).
Questa operazione può essere fatta con una semplice operazione di sgrondatura o
per filtrazione o centrifugazione o spremitura.
Se, in questa fase, fosse possibile separare tutta la soluzione dai solidi inerti,
tutto il soluto risulterebbe estratto e l'operazione sarebbe così conclusa con una resa
di estrazione del 100%

## Slide 6: Quali sono gli impieghi estrazione S-L?
L’estrazione solido liquida ha sempre trovato una varietà di applicazioni spesso
chiamate con termini diversi, oltre a lisciviazione, come percolazione, lavaggio,
digestione, infusione, ecc.

## Slide 7
Oli vegetali
Solido (matrice solida): costituenti solidi dei semi
Soluto: olio
Solvente: solventi organici, soprattutto esano
Zucchero (di barbabietola o di canna)
Solido (matrice solida): costituenti solidi dei tessuti saccariferi
Soluto: saccarosio
Solvente: acqua
Estratti aromatici
Solido (matrice solida): parti solide piante officinali (foglie, radici, fiori,
frutti, ecc.)
Soluto: varie sostanze chimiche
Solvente: acqua, alcol o altri solventi organici
Infusi (thé, caffè, ecc.)
Solido (matrice solida): parti solide piante (foglie, fiori,
frutti, ecc.)
Soluto: sostanze solubili aromatiche
Solvente: acqua (calda)