## Slide 1: ESTRAZIONE SOLIDO- LIQUIDO
Parte 2
Il bilancio di materia
Giovanni Casavecchia

## Slide 2
l’estrazione solido-liquido (S-L) o Lisciviazione
L'estrazione solido-liquido, detta anche lisciviazione, è l'operazione mediante la quale un
soluto disperso matrice solida inerte è
estratto mediante solvente liquido, anch'esso inerte.

## Slide 3
BILANCI DI MATERIA ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO
MISCUGLIO
ALIMENTAZIONE
SOLVENTE
ESTRATTO
RESIDUO

## Slide 4
BILANCI DI MATERIA ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO
MISCUGLIO
ALIMENTAZIONE
SOLVENTE
ESTRATTO
RESIDUO
soluto + solvente+ inerte
soluto + solvente
soluto + solvente
soluto + solvente+ inerte

## Slide 5
BILANCI DI MATERIA ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO
M(I,B,C)
xM, yM,zM
F( I, C,B)
S(B,C)
xF, yF, zF
xs, ys
E (B, C)
R( I, B,C)
xR, yR, zR
xE, yE
x= concentrazione soluto
y=concentrazione solvente
z=concentrazione inerte
C= portata soluto
B= portata solvente
I= portata inerte

## Slide 6
BILANCI DI MATERIA ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO
M(I,B,C)
xM, yM,zM
F( I, C, B)
S(B,C)
xF, yF, zF
xs, ys
E (B, C)
R( I, B,C)
xR, yR, zR
F + S= M = E + R B.M. totale
F xF + S xs = E xE + R xR B.M. soluto
xE, yE
F yF + S ys = E yE + R yR B.M. solvente
F zF = R zR B.M. Inerte
RISOLUZIONE ANALITICA (cioè matematica)

## Slide 7
DIAGRAMMI TERNARI
PER ESTRAZIONE SOLIDO- LIQUIDO
Caratteristiche triangolo rettangolo isoscele
I vertici componenti puti (I, C, B)
2) I cateti del triangolo individuano sistemi binari
Asse x: miscugli soluto-Inerte (C-I)
Asse y: miscugli inerte-solvente (I-B)
3) L’area del triangolo individua la composizione
dei miscugli ternari, in cui la composizione
dell’inerte non è rappresentata ma si ricava sapendo
che x +y +z =1
I due cateti hanno la stessa dimensione
Inerte
Soluto
Solvente

## Slide 8
Miscugli BINARI soluto-inerte, C-I
Miscugli BINARI
soluto- solvente, C-B
I
B
C
Area miscugli TERNARI

## Slide 9
Rinnovo invito a contattarmi per qualsiasi esigenza DIDATTICA:
gio.casavecchia@fastwebnet.it
Skype (chiamate e videochiamate) account giovanni casavecchia