## Slide 1: Evaporatori bilanci ENERGIA singolo effetto
Giovanni casavecchia

## Slide 2
Formalismo adottato
E

## Slide 3
I bilanci di energia all’evaporatore

## Slide 4
Primo passaggio: Bilanci materia all’evaporatore
ALIMENTAZIONE = VAPORE + SOLUZIONE CONCENTRATA
F = V + S Bilancio materia totale
F C0= S C1 Bilancio materia parziale

## Slide 5
Se entra materia entra anche energia
F= quantità materia
V= quantità di vapore (materia)
S= soluzione concentrata (materia)
hS= quantità energia
hF= quantità energia
W= quantità vapore
Hw= quantità energia
Hv= quantità di energia
C= condensa, cioè materia
hc= quantità energia

## Slide 6
Bilancio energia
F= quantità materia
V= quantità di vapore (materia)
S= soluzione concentrata (materia)
hS= quantità energia
hF= quantità energia
W= quantità vapore
Hw= quantità energia
Hv= quantità di energia
C= condensa, cioè materia
hc= quantità energia
hFF + HwW= HvV + hSS + hcC
Energia F
Energia W
Energia V
Energia S
Energia C
hFF + HwW= HvV + hSS + hcW
hFF + HwW= HvV + hSS + hcW

## Slide 7
Bilancio energia
hFF + HwW= HvV + hSS + hcC
hFF + HwW= HvV + hSS + hcW
hFF + HwW - hcW = HvV + hSS
hFF + W(Hw – hc) = HvV + hSS
Calore latente condensazione lc
hFF + W lc = HvV + hSS