## Slide 1: Evaporatori bilanci materia singolo effetto
Giovanni casavecchia

## Slide 2
Una portata F= 100 Kg/h al 3% , disponibile alla t= 20°C, deve essere concentrata in un
evaporatore singolo effetto per ottenere una concentrazione al 5%. Determinare le portate
in uscita e il rapporto tra il vapore del solvente prodotto (V) e il vapore di rete (W), sapendo che:
Teb(temp ebollizione soluzione)= 93,5 °C
Tw (temp. Condensazione vap. Rete)= 133,5 °C
hF (Entalpia alimentazione) a 20°C = 83,9 KJ/Kg
hs (entalpia soluzione)= 391,6 KJ/Kg
Hv (Entalpia vapore solvente)= 2665,2 KJ/Kg
lW (Calore latente vapore di rete)= 2163,4 KJ/Kg
ESERCIZIO GUIDATO

## Slide 3
Primo passaggio: Bilanci materia all’evaporatore
100 = V + S
100 0,03 = S 0,05
S= 100 0,03/ 0,05 = 60 Kg/h
V= 100 - 60 = 40 Kg/h

## Slide 4
SECONDO PASSAGGIO: BILANCIO DI ENERGIA
hFF + W lc = HvV + hSS
Determinare le portate in uscita e il rapporto tra il vapore del solvente prodotto (V) e il vapore
di rete (W), sapendo che:
Il problema ci chiede di determinare W e V/W
W= (HvV + hSS – hFF)/ lc
Ricavo W

## Slide 5
W= (HvV + hSS – hFF)/ lc
W= (60*391+40*2665,2 – 100*83,9 )/ 2163,4= 56,3 Kg/h
R= V/W= 40/ 56,3= 0,71

## Slide 6
Un concentratore singolo effetto deve concentrare 200 Kg/h di solfato di ammonio dal 10% al 20% in peso.
L’alimentazione entra ad una temperatura di 60°C e la temperatura di ebollizione è mantenuta a 80°C.
Determinare la quantità di vapore (W) necessaria e la quantità di soluzione concentrata.
Si assuma:
hF a 60°C = 251,1 KJ/Kg
hs a 80°C = 334,9 KJ/Kg
Hv = 2643 KJ/Kg
lW = 2163,4 KJ/Kg
ESERCIZIO per casa