## Slide 1: Area di scambio evaporatori
Giovanni Casavecchia

## Slide 2
W= quantità vapore
lc
hFF + HwW= HvV + hSS + hcC
Energia F
Energia W
Energia V
Energia S
Energia C
hFF + W lc = HvV + hSS

## Slide 3
Area di scambio
E
Q= A Ug DT
W lc = A Ug DT
Ug = coeff. globale. Conducibilità e di
pellicola.

## Slide 4
Esempio
Calcola la superficie di scambio termico ipotizzando
un coefficiente globale Ug= 2400 W/(m2 °C) e sapendo
W= 56,3 Kg/h= 0,016 Kg/s
Lamba= 2163 KJ/Kg
DT= 40°C