## Slide 1: Estrazione S-L controcorrente
Giovanni Casavecchia

## Slide 2: Schema di processo
M1
M2
M3
M4
Mn
F
R1
R2
R3
R4
Rn-1
Rn
S
E1
E2
E4
En-1
En
Estrazione stadi multipli in controcorrente ha rese maggiori rispetto al singolo stadio e le correnti (entrambe)
attraversano tutti gli stadi estrattivi.
E3

## Slide 3
Bilancio di materia globale
F + S = M = Rn + E1
Correnti che entrano
Correnti che escono

## Slide 4
Corrente all’interstadio.
F + E2 = R1 + E1
Corrente singolo stadio
F – E1 = R1 – E2= P
P rappresenta una corrente fittizia pari alla differenza
tra le correnti residuo e estratto, chiamata
CORRENTE NETTA
INTERSTADIO
che è costante per tutti gli stadi estrattivi.

## Slide 5
RISOLUZIONE PROBLEMI CONTROCORRENTE.
RISOLUZIONE GRAFICA
NON FARE TRIANGOLO DA 20 cm!
10 cm
10 cm

## Slide 6
Testo del problema

## Slide 7
1000 Kg/h di fegati di pesce contenenti il 26% in massa di olio sono estratti con un solvente puro operando in più stadi
in controcorrente. Si vuole ottenere un estratto al 40% in massa di olio e un residuo con meno del 3% di olio. Calcolare
il numero numero di stadi ideali e le portate di solvente e residuo finali. I dati d’equilibrio sono riportati in Tabella:

## Slide 8
xr= 0,328
S
yR=0,219
I
C
Primo passaggio
Retta equilibrio attraverso i
punti della tabella

## Slide 9
xF= 0,26
Secondo passaggio
rappresentazione della
retta che identifica F e S
1000 Kg/h di fegati di pesce contenenti il 26% in massa di olio sono estratti con un solvente puro.
S
F
I
C

## Slide 10
Terzo passaggio
rappresentazione della
retta che identifica Rn e E1
Si vuole ottenere un estratto al 40% in massa di olio e un residuo con meno del 3% di olio.
S
F
Rn
E1
0,03
0,40
M
M= rappresenta il miscuglio GLOBALE
I
C

## Slide 11
Quarto passaggio
determinazione la portata S
(solvente)
S
F
Rn
E1
0,03
0,40
M
S/F = FM/SM= 75 mm/131,5 mm= 0,570
SEGMENTI MISURABILI
S= 0,570 * F= 0,570 1000 Kg/h= 570 Kg/h
M= F + S = 1000 + 570 = 1570 Kg/h
F FM = S SM
Regola leva
C
I

## Slide 12
Quinto passaggio determinare
portate E1 e Rn.
S
F
Rn
E1
0,03
0,40
M
E1/Rn = RnM/E1 M = 38,5 mm/66,5 mm= 0,579
SEGMENTI MISURABILI
M= Rn + E1
Rn RnM = E1 E1M
M/ Rn = Rn/Rn + E1/Rn= 1 + 0,579= 1,579
Rn= M/1,579= 1570/1,579= 994 Kg/h
E1= M- Rn= 1570 – 994=576 Kg/h
I
C

## Slide 13
Sesto passaggio determinare
la corrente P.
S
F
Rn
E1
Retta VIOLA= parte da E1 attraversa F e prosegue
Retta GIALLA= parte da S attraversa Rn e prosegue
ATTENZIONE: le due rette (gialla e viola) si DEVONO
intersecare sotto il triangolo. Intersecazione
individua il punto P.
P
I
C

## Slide 14
Settimo passaggio determinazione stadi.
S
F
Rn
E1
P
Attenzione ho schiarito le precedenti rette,
mentre le nuove rette saranno di colore NERE
RETTA E1I= parte da E1 e arriva a I e interseca curva equilibrio
Identificando punto R1
I
R1
RETTA PE2= parte da P passa per R1 e si proietta su ipotenusa
individuando E2
E2
Questa doppia sequenza si ripete
Fino a Rn< 3%
RETTA E2I= parte da E2 e arriva a I e interseca curva equilibrio
Identificando punto R2
RETTA PE2= parte da P passa per R2 e si proietta su ipotenusa
individuando E3
E3
R2
C