## Slide 1: Estrazione S-L correnti incrociate
Giovanni Casavecchia

## Slide 2: Schema di processo
M1
M2
M3
M4
Mn
F
R1
R2
R3
R4
Rn-1
Rn
S1
E1
S2
S3
E2
E3
E4
En
S4
Sn
Estrazione stadi multipli ha ovviamente rese maggiori rispetto al singolo stadio, ma porta ad estratti via via
più diluiti. Come per estrazione L-L, il solvente è puro per ciascuno stadio estrattivo.

## Slide 3
Come risolvere i problemi.
Si vuole estrarre un composto da un materiale vegetale che ne contiene il 24% in massa operando a correnti incrociate con un solvente puro. Sapendo che:
Si trattano 200 Kg di materiale vegetale
Si vuole ottenere un residuo con meno del 2% in massa di soluto
La composizione del residuo in equilibrio con il liquido estrattore è data dall’equazione y= -0,5 x2 + 0,3
Si opera in ogni stadio con una quantità di solvente 1,5 volte quella minima per il primo stadio.
Calcolare:
Il rapporto minimo (S/F)min e quello effettivo (S/F)eff.
La portata effettiva di S.
Il numero di stadi teorici estrattivi richiesti.
La resa d’estrazione.

## Slide 4
10 cm oppure
(meglio) 20 cm
10 cm oppure (meglio) 20 cm
RISOLUZIONE GRAFICA

## Slide 5
Primo passaggio,
rappresentazione della
CURVA di equilibrio
xR = 0,3
yR = 0,3
La composizione del residuo in equilibrio con il liquido estrattore è data dall’equazione y= -0,5 x2 + 0,3
Attenzione questa funzione NON porta ad una retta
Come al solito impongo:
x=0 -- y=0,3 poi devo sostituire i valori
x=0,1-- y= -0,5 (0,1)2 + 0,3= 0,295
…….
……..
x=0,3 - y= -0,5 (0,3)2+ 0,3= 0,255
Curva equilibrio
Perché termino a x=0,3?
Nella portata F ho una concentrazione massima del
24%......sarebbe inutile procedere molto oltre.
Si va un po’ oltre per il grafico!

## Slide 6
xF= 0,24
Secondo passaggio,
rappresentazione della
retta che identifica F e S
REGOLA dell’ALLINEAMENTO delle correnti
Si vuole estrarre un composto da un materiale vegetale che ne contiene
il 24% in massa operando a correnti incrociate con un solvente puro.
S=1
D
F

## Slide 7
xF= 0,24
Secondo passaggio,
rappresentazione della
retta che identifica F e S
Si vuole estrarre un composto da un materiale vegetale che ne contiene
il 24% in massa operando a correnti incrociate con un solvente puro.
S=1
D
La retta FS incrocia la retta di equilibrio nel punto D
che è un miscuglio ternario (x,y,z) che si ottiene
impiegando la quantità MINIMA di solvente.
F

## Slide 8
xF= 0,24
Si vuole estrarre un composto da un materiale vegetale che ne contiene
il 24% in massa operando a correnti incrociate con un solvente puro.
S=1
D
FS = FD + SD
F * FD= S * SD Regola leva
Terzo passaggio,
determinare la quantità
MINIMA di solvente (S)
F

## Slide 9
xF= 0,24
Il rapporto minimo (S/F)min e quello effettivo (S/F)eff.
S=1
D
FS = FD + SD
F * FD= S * SD Regola leva
Terzo passaggio,
determinare la quantità
MINIMA di solvente (S)
F
(S/F)min= FD/SD
(S/F)min= 32 mm/80 mm= 0,400
(S/F) eff= 0,400 * 1,5= 0,600

## Slide 10
xF= 0,24
S=1
D
Terzo passaggio,
determinare la quantità
MINIMA di solvente (S)
F
(S/F)eff= 0,600
Seff= F * (S/F)eff= 200 Kg * 0,600= 120 Kg
La portata effettiva di S.

## Slide 11
xF= 0,24
S=1
D
F
La portata effettiva di S.
Quarto passaggio,
determinare il miscuglio
M di estrazione
FS = FM + SM
FS/SM = FM/SM + SM/SM
FS/SM = 0,6 + 1= 1,6
SM1 = FS/ 1,6= 111 mm/ 1,6= 69,4 mm
E1
R1
M1

## Slide 12
xF= 0,24
S=1
D
F
ATTENZIONE PASSAGGIO NUOVO
QUINTO passaggio,
retta nuova portata R1
E1
R1
M1
R1 diventa la NUOVA portata

## Slide 13
S=1
D
F
ATTENZIONE PASSAGGIO NUOVO
Ultimo passaggio passa passaggio, determinare M3
E1
R1
M1
SM2 = R1S/1,6= 79 mm/1,6= 49,0 mm
E2
M2
R2
xRn=0,02

## Slide 14
S=1
D
F
ATTENZIONE PASSAGGIO NUOVO
Ultimo passaggio passa passaggio, determinare M3
E1
R1
M1
SM3 = R2S/1,6= 75mm/1,6= 47,0 mm
E2
M2
R2
M3
E3
R3
xRn=0,02

## Slide 15
Resa estrazione= [(FxF – RxR)/ FxF ]* 100= (48 - 4,44)/48= 91%
Attenzione per trovare comodamente R3 imposto il sistema:
F + S = R3 + E3
xFF = xRR3 + xE E3
zFF = zRR3
0,76 * 200 = 0,683 R3
R3= 222 Kg