## Slide 1: Evaporatori bilanci materia singolo effetto
Giovanni casavecchia

## Slide 2
L’evaporazione/concentrazione ha lo scopo di ottenere una soluzione
concentrata a partire da una soluzione diluita mediante evaporazione del solvente.

## Slide 3
Formalismo adottato
E

## Slide 4
Come risolvere i problemi?

## Slide 5
Primo passaggio: Bilanci materia all’evaporatore
ALIMENTAZIONE = VAPORE + SOLUZIONE CONCENTRATA
F = V + S Bilancio materia totale
F C0= S C1 Bilancio materia parziale

## Slide 6
Esempio
Una portata di 300 Kg/h di un composto organico solubile in acqua deve essere concentrata da una
concentrazione iniziale C0= 8% ad una finale c1= 24%. Determinare la portata della soluzione e la
Quantità di vapore prodotto.
F= 300 Kg/h
C0= 8%
V=?
S1=?
C1= 24%
F = V + S
F C0= S C1
300 = V + S
300 0,08 = S 0,24
S= 300 0,08/ 0,24 = 100 Kg/h (ho ricavato la portata S)
V= 300 - 100 = 200 Kg/h (ho ricavato la portata V)

## Slide 7
1) Una portata di 4500 Kg/h di un composto organico essere concentrato da una
concentrazione iniziale C0= 5% ad una finale c1= 30%. Determinare la portata della soluzione e la
Quantità di vapore prodotto.
ESERCIZI PER CASA (per domani)
2) Una soluzione di NaOH al 10% in peso è inviata all’evaporatore. Dall’evaporatore sono prodotti
1500 Kg/h di vapor d’acqua puro ed una soluzione concentrata al 28% di NaOH.
Calcola la portata oraria in peso dell’alimentazione e della soluzione concentrata.
Fai la rappresentazione grafica.